## Slide 1: Modul 1 PENGANTAR PENGOLAHAN CITRA
Nana Ramadijanti, Ahmad Basuki, Hero Yudho Martono

## Slide 2: POKOK BAHASAN Materi Kuliah Pengolahan Citra
Dasar-dasar pengolahan citra meliputi pengambilan citra, model citra,dan pemrosesan citra.
Pengantar sistem penglihatan manusia dan computer
Perbaikan kualitas citra
Filtering citra
Reduksi noise pada citra
Deteksi tepi citra
Citra berwarna
Ektraksi fitur warna pada citra
Ekstraksi fitur bentuk citra
Morfologi
Apikasi pengolahan citra dengan fitur warna
Aplikasi pengenalan citra dengan fitur bentuk

## Slide 3: REFERENSI
Rafael C. Gonzales, Richard E.Woods,” Digital Image Processing 3rd edition ”,Prentice Hall,2010
Wanasanan Thongsongkrit, “Lecture Notes Digital Image Processing Chapter 1,2,9”, Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Chiang Mai University
Achmad Basuki, Nana Ramadijanti, Fadilah Fahrul, “Modul Praktikum Pengolahan Citra Dengan C#2012”, PENS-2013
Nana Ramadijanti, Achmad Basuki, Fadilah Fahrul, “Buku Ajar Pengolahan Citra”,PENS-2014

## Slide 4: MK PRASYARAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
MK Prasyarat :
Aljabar Linier
Statistik dan Probabilitas
Pengolahan Sinyal
Media Pembelajaran :
Software : C++ Programming, Matlab Programming, Open CV Library
OS : Windows/Linux/Mac OS
Ofiice : PPT,XLS, DOC
Hardware: PC/Laptop, Web Camera, LCD Projector

## Slide 5: ASESMEN
UTS 20 %
UAS 30 %,
Tugas Project UTS 15%,
Tugas Project UAS 25%,
Tugas Harian 5%,
Sikap 5 %

## Slide 6: RPS PENGOLAHAN CITRA

## Slide 7: RPS PENGOLAHAN CITRA

## Slide 8: RPS PENGOLAHAN CITRA

## Slide 9: RPS PENGOLAHAN CITRA

## Slide 10: PENGOLAHAN CITRA
Pengolahan citra pada dasarnya adalah memperbaiki kualitas atau model citra untuk mendapatkan informasi tertentu
Pengolahan citra seringkali dimanfaatkan sebagai pre-processing di dalam pengenalan pola.
Seiring dengan peningkatan kemampuan teknologi komputer dan kamera, pengolahan citra menjadi sensor yang dapat memberikan informasi tertentu.

## Slide 11: PENGOLAHAN CITRA
1
Grafika Komputer
2
Pengolahan Citra
3
Computer Vision
Membuat gambar obyek 2D, obyek 3D, Shading,dan ZOrder
Peningkatan mutu citra, ekstraksi fitur, rekognisi obyek
Analisis citra

## Slide 12: PENGOLAHAN DATA BERDASARKAN INPUT DAN OUTPUT
INPUT
OUTPUT
IMAGE
IMAGE
DESKRIPSI
DESKRIPSI
Pengolahan Citra
Computer Vision
Grafika Komputer
Data Mining dll.

## Slide 13: Contoh Judul Tugas Akhir Berdasarkan Pengolah Datanya

## Slide 14: Citra Sebagai Masukan Sensor
Pengolahan citra dengan memanfaatkan teknik-teknik pengenalan pola pada citra diharapkan menghasilkan aplikasi yang memberikan kemampuan “melihat” pada mesin/komputer

## Slide 15: Citra Sebagai Masukan Sensor
Untuk bisa membuat mesin bisa “melihat” ada beberapa proses yang harus dilalui, antara lain:
Citra
Pre-Processing
Format
Filter
Enhancement
Vektor Fitur
Warna, bentuk dan tektur
Gerakan
Segmentasi
Seleksi dan Identifikasi
Klasifikasi
Seleksi
Labeling
Respon

## Slide 16: Langkah-Langkah dalam Pemrosesan Citra
Capture data visual dengan menggunakan sensor citra
Mengkonversi Data ke dalam bentuk diskrit
Mengkompres untuk penyimpanan/transmisi yang efisien
1
Akusisi Citra
2
Discretization
3
Peningkatan Mutu Citra
Restorasi Citra
Quantization
Compression
/Digitazation
4
5
Segmentasi Citra
Ekstraksi Fitur
6
7
Representasi Citra
Interpretasi Citra
Meningkatkan kualitas Citra : Low Kontras, Blur, Noise
Mempartisi Citra menjadi objek atau bagian2 yang terhubung
Ekstraksi fitur Mendapatkan descriptor dari citra yang dapat membedakan obyek 1 dengan obyek yang lainnya
Memberikan label pada obyek berdasarkan informasi yang diberikan oleh deskriptor
Memberikan arti untuk hasil rekognisi obyek

## Slide 17: PENGOLAHAN CITRA dan LEVEL ANALISA TRANSFORMASI
0
Representasi Citra
1
Transformasi Citra
2
Parameter Transformasi Citra
Akusisi, Sampling, Kuantisasi, Kompresi
Peningkatan mutu citra, restorasi citra, segmentasi citra
Ekstraksi fitur
3
Tranformasi Kesimpulan
Rekognisi dan Interpretasi
Pengolahan Citra mengerjakan level 0 dan level 1
Analisis Citra mengerjakan level 1 dan level 2
Computer /Robot Vision mengerjakan level 2 dan level 3

## Slide 18: Contoh : Permasalahan Rekognisi Kode Pos Pada Sebuah Surat
Capture/Scan Citra Kartu Pos
Potong Pada Posisi Sesuai Kotak-Kotak
Cek Angka Pada Setiap Kotak
Pengenalan Sesuai Fitur
Teks Info Nomor Kode Pos
File Posisi Kotak Kode Pos
Fitur Angka
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
1 3 6 2 0

## Slide 19: Format Citra
Mempelajari:
  Bagaimana mata manusia dan kamera bisa menangkap sebuah gambar
  Bagaimana membaca data gambar
Macam-macam Kamera dengan cara kerja berbeda
  Pinhole
  Kamera Optik
  CCD Kamera

## Slide 20: Cara Kerja Kamera
Fokus
Focal Length
Sensor

## Slide 21: Macam-macam Sumber Energi Citra

## Slide 22: Persepsi Visual : Mata Manusia
Model terbaik visi, kita miliki !
Pengetahuan bagaimana bentuk gambar jatuh di mata dapat membantu kita untuk memproses citra
Untuk itulah tujuan mempelajari sistem visi manusia “human visual system”
(Picture from Microsoft Encarta 2000)

## Slide 23: Model Citra
Sampling
Kuantisasi
Sampling menunjukkan banyaknya pixel (blok) untuk mendefinisikan suatu gambar
Kuantisasi menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap pixel (menunjukkan jumlah bit pada gambar digital  b/w dengan 2bit, grayscale dengan 8 bit, true color dengan 24 bit

## Slide 24: Perbaikan Kualitas Citra
Masukan
Image Enhancement
Luaran
Brightness & Contrast
Gray Scale
Sharpness
Proses untuk memperbaiki gambar seperti brightness, contrast, mengubah gambar menjadi gray-scale, inversi, image filtering, reduksi noise, deteksi tepi dan sharpness

## Slide 25: Statistik dalam Citra
Gambar didominasi warna terang, karena grafik di sebelah kanan terlihat lebih banyak
Gambar ini didominasi warna gelap, karena grafik di sebelah kiri terlihat lebih banyak.

## Slide 26: Filtering pada Citra
Reduksi Noise dan Bluring
Filter rata-rata
Filter Gaussian
Filter Median
Deteksi Tepi
Metode Robert
Metode Prewitt
Metode Sobel
Metode Canny

## Slide 27: Konvolusi
Hasil gambar yang difilter Y dari gambar asal X dan filter dengan kernel H dapat dihitung dengan:
Konvolusi
H =
X =

## Slide 28: Contoh Perhitungan Konvolusi
Karena ukuran H adalah 3x3 agar simetri terhadap 0, maka batas perhitungan adalah -1, 0 dan 1 untuk setiap posisi u dan v
Y(2,3) = H(1,1).X(1,2) + H(1,2).X(1,3) + H(1,3).X(1,4) +
H(2,1).X(2,2) + H(2,2).X(2,3) + H(2,3).X(2,4) +
H(3,1).X(3,2) + H(3,2).X(2,3) + H(3,3).X(3,4)
= (1)(0) + (1)(0) + (1)(0) + (1)(1) + (4)(1) + (1)(0) + (1)(1) + (1)(1) + (1)(0)
= 0 + 0 + 0 + 1+ 4 + 0 + 1 + 1 + 0
= 7

## Slide 29: Perbandingan Hasil Filter Reduksi Noise
Filter Rata-Rata
Filter Gaussian
Filter Median

## Slide 30: Perbandingan Hasil Filter Reduksi Noise

## Slide 31: Morfologi Pada Citra
Erosion
Dilation
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E.
Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 32: Morfologi Pada Citra
Opening
Closing
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E.
Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 33: Pemrosesan Citra Berwarna
RGB
CMY(K)
HSV
CIE XYZ
Lab
Luv
YCrCb
Macam-macam Color Space :
Color Gamut

## Slide 34: Segmentasi Pada Citra
Memisahkan obyek dan background
Mengelompokkan obyek-obyek di dalam image
Thresholding
Edge Based
Region Based
Clustering

## Slide 35: Segmentasi Pada Citra
Adaptive Thresholding
Edge Based Segmentation
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E.
Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 36: Segmentasi Pada Citra
Region Growing
K-Means Clustering
Jianbo Shi
Clustering

## Slide 37: Aplikasi Pengolahan Citra : Ekstraksi Fitur
Fitur Warna
  Histogram Warna
Fitur Bentuk
  Integral Proyeksi
  Local Binary Pattern dan Local Ternary Pattern

## Slide 38: Fitur Warna : Histogram Warna

## Slide 39: Fitur Bentuk Integral Proyeksi : Arah Gerakan Robot
Kondisi : Miring Kiri
Kondisi : Lurus
Kondisi : Miring Kanan
Belok Kanan
Jalan Lurus
Belok Kiri
Kondisi : Miring Kiri
Kondisi : Lurus
Kondisi : Miring Kanan
Belok Kanan
Jalan Lurus
Belok Kiri

## Slide 40: Fitur Bentuk : Identifikasi Wajah
Sumber: http://cdni.wired.co.uk/1920x1280/g_j/google-glass-facial-recognition.jpg
Sumber: http://www.cse.unr.edu/~zehang/research/gender/Images/EigenFace.jpg

## Slide 41: Fitur Bentuk : LBP, LTP
http://what-when-how.com/wp-content/uploads/2012/06/tmpdece304_thumb2.png
http://robinhsieh.com/wp-content/uploads/2013/10/LATP.png

## Slide 42: Soal-Soal Latihan
Sebutkan perbedaan input dan output dari proses-proses pengolahan citra , komputer grafik, pattern recognition dan data processing
Apa pengertian sampling dan kuantisasi dalam citra ?
Bila citra gary-scale dengan ukuran 320x240 piksel dan derajat keabuan 256, berapakah sampling dan kuantisasi pada citra tersebut ?
Berdasarkan teknik pengambilannya, sebutkan jenis-jenis citra yang anda kenal !
Dalam citra berwarna terdapat layer RGB, bila masing-masing layer RGB tersebut bernilai 28, berapa bitkah warna yang diperlukan untuk satu piksel ?
Jelaskan tiga tahap dalam pengolahan citra, dan apa contoh dari masing-masing tahap tersebut !
Sebutkan 3 contoh aplikasi pengolahan citra dengan fitur warna yang anda ketahui !
Sebutkan 3 contoh aplikasi pengolahan citra dengan fitur bentuk yang anda ketahui !

## Slide 43: Terima Kasih