## Slide 1: MODUL KULIAH 2 FORMASI CITRA
Nana Ramadijanti, Ahmad Basuki, Hero Yudho Martono

## Slide 2: Materi Kuliah
Representasi Penglihatan
Model Kamera
Sampling Dan Kuantisasi
Jenis-Jenis Citra
Model Citra Berwarna
Format Warna RGB

## Slide 3: Persepsi Visual : Mata Manusia
Model terbaik visi, kita miliki !
Pengetahuan bagaimana bentuk gambar jatuh di mata dapat membantu kita untuk memproses citra
Untuk itulah tujuan mempelajari sistem visi manusia “human visual system”
(Picture from Microsoft Encarta 2000)

## Slide 4: Sayatan Melintang Mata Manusia
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.
Lens berisi 60-70% air, 6% lemak.
Diafragma Iris mengontrol jumlah cahaya yang masuk pada mata
Reseptor –Reseptor Light yang ada pada retina
Sekitar 6-7 juta cones untuk bright light vision disebut photopic
Kepadatan cones sekitar 150,000 elemen / mm2.
Cones masuk dalam color vision.
Cones dipusatkan di fovea about 1.5x1.5 mm2.
Sekitar 75-150 juta rods untuk dim light vision disebut scotopic
Rods sensitive untuk low level of light dan tidak termasuk pada color vision.
Blind spot adalah daerah saraf optik pada mata.

## Slide 5: Sesitifitas Mata Terhadap Cahaya
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.
Mata manusia mempunya range yang berbeda terhadap perubahan intensitas cahaya

## Slide 6: Distribusi Rods dan Cones di Retina
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 7: Formasi Citra di Mata
Otot di dalam mata dapat digunakan untuk mengubah bentuk lensa memungkinkan kita fokus pada objek yang dekat atau jauh
Citra difokuskan ke retina menyebabkan Rods dan Cones menjadi bekerja yang akhirnya mengirim sinyal ke otak
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 8: Brightness Adaptation & Discrimination
Sistem visual manusia dapat melihat sekitar 1010 tingkat intensitas cahaya yang berbeda
Namun, pada satu waktu kita hanya dapat membedakan (discriminate) dalam jumlah yang jauh lebih kecil – brightness adaptation
Demikian pula, intensitas yang dirasakan dari suatu daerah terkait dengan intensitas cahaya dari daerah sekitarnya

## Slide 9: Brightness Adaptation & Discrimination Mach Band Effect
Position
Intensity
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 10
Mach Band Effect
Intensitas disekitar piksel dirasakan pengaruh brightness pada masing-masing piksel
Pada gambar di samping, tepi diantara pita tampak lebih terang pada sisi kanannya dan lebih gelap pada sisi kiri nya.
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E.
Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 11
Di daerah A,
kecerahan dirasakan lebih gelap sementara di daerah B adalah cerah.
Fenomena ini disebut Efek Mach Band.
Position
Intensity
A
B
Mach Band Effect (2)
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 12
Kontras Simultan adalah : Semua kotak kecil memiliki intensitas yang sama
tapi mereka terlihat lebih gelap pada latar belakang kotak yang lebih terang.
Adaptasi Brightness dan Kontras Simultaneous Contrast
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 13
Kontras Simultan
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 14
Optical illusion
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 15
Spektrum Visible
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 16: Pengertian Citra Digital
Citra Digital
  Citra digital merupakan fungsi intensitas cahaya f(x,y), dimana harga x dan y merupakan koordinat spasial dan harga fungsi tersebut pada setiap titik (x,y) merupakan tingkat kecemerlangan citra pada titik tersebut;
  Citra digital adalah citra f(x,y) dimana dilakukan diskritisasi koordinat spasial (sampling) dan diskritisasi tingkat kecemerlangannya/keabuan (kwantisasi);
  Citra digital merupakan suatu matriks dimana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya (yang disebut sebagai elemen gambar / piksel / pixel / picture element / pels) menyatakan tingkat keabuan pada titik tersebut.

## Slide 17
Dasar-Dasar Citra Digital
x
y
Citra : Sebuah fungsi multidimensi dari koordinat spatial
Pasangan koordinat : (x,y) untuk 2D, misal citra hasil foto
(x,y,z) untuk 3D misal citra CT scan
(x,y,t) untuk film
Fungsi f dapat merepresentasikan intensitas (untuk citra monochrome) atau citra berwarna atau nilai-nilai yang terkait
Citra “After snow storm”
f(x,y)
Origin

## Slide 18
Citra Digital
Citra Digital : sebuah gambar yang telah didiskritasi pada koordinat spatial
dan nilai yang terkait
Terdiri dari 2 himpunan : (1) himpunan piksel dan (2) himpunan nilai
Dapat direpresentasikan dalam bentuk :
I = {(x,a(x)): x ÎX, a(x) Î F}
dimana X dan F himpunan nilai koordinat dan nilai fungsi intensitas, berurutan
Elemen dari citra, (x,a(x)) disebut pixel dimana
- x disebut lokasi piksel dan
- a(x) adalah nilai piksel pada lokasi x

## Slide 19
Koordinat untuk Representasi Citra
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 20
Citra Digital
Citra Digital = sebuah array multidimensi
(misal berisi intensitas citra)
Atau vector (misal pada citra berwarna)
Setiap komponen pada citra disebut piksel dinyatakan
Dengan nilai piksel (nilai tunggal untuk intensitas citra) atau vector pada kasus citra berwarna

## Slide 21
Tipe Citra Digital : Intensitas Citra
Intensitas Citra atau Citra Monochrome/grayscale
Setiap piksel berhubungan dengan intensitas yang biasa disebut gray scale (gray level)
Nilai Gray Scale

## Slide 22
Tipe Citra Digital : Citra RGB
Citra Berwarna atau RGB image:
Setiap piksel berisi sebuah vector yang merepresentasikan komponen red, green, dan blue
Komponen RGB

## Slide 23
Tipe Citra : Citra Biner
Citra Biner atau Citra Hitam Putih :
Masing-masing piksel berisi 1 piksel :
1 Merepresentasikan putih
0 Merepresentasikan hitam
Data Biner

## Slide 24
Citra Indek
Setiap piksel berisi nomer indek posisi ke warna pada tabel warna
Nilai Indek
Index No. | Red component | Green component | Blue component
1 | 0.1 | 0.5 | 0.3
2 | 1.0 | 0.0 | 0.0
3 | 0.0 | 1.0 | 0.0
4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5 | 0.2 | 0.8 | 0.9
… | … | … | …
Tabel Warna
Tipe Citra : Citra Indek

## Slide 25
Proses Akusisi Citra Digital
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E.
Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 26: Model Citra
Sampling
Kuantisasi
Sampling menunjukkan banyaknya pixel (blok) untuk mendefinisikan suatu gambar
Kuantisasi menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap pixel (menunjukkan jumlah bit pada gambar digital  b/w dengan 2bit, grayscale dengan 8 bit, true color dengan 24 bit

## Slide 27: Resolusi Spasial dan Kecerahan / Brightness
Resolusi Citra
  Dikenal: resolusi spasial dan resolusi kecerahan, berpengaruh pada besarnya informasi citra yang hilang.
  Resolusi spasial: halus / kasarnya pembagian kisi-kisi baris dan kolom. Transformasi citra kontinue ke citra digital disebut dijitisasi (sampling). Hasil digitasi dengan jumlah baris 256 dan jumlah kolom 256 - resolusi spasial 256 x 256.
  Resolusi kecerahan (intensitas / brightness): halus / kasarnya pembagian tingkat kecerahan. Transformasi data analog yang bersifat kontinue ke daerah intensitas diskrit disebut kwantisasi. Bila intensitas piksel berkisar antara 0 dan 255 - resolusi kecemerlangan citra adalah 256.

## Slide 28: Sampling
Proses capture pada kamera melakukan penangkapan besaran intensitas cahaya pada sejumlah titik yang ditentukan oleh besar kecilnya kemampuan resolusi sebuah kamera. Proses pengambilan titik-titik ini dinamakan dengan sampling.

## Slide 29: Resolusi Spasial - Sampling
Sampling Uniform dan Non-uniform
  Sampling Uniform mempunyai spasi (interval) baris dan kolom yang sama pada seluruh area sebuah citra.
  Sampling Non-uniform bersifat adaptif tergantung karakteristik citra dan bertujuan untuk menghindari adanya informasi yang hilang. Daerah citra yang mengandung detil yang tinggi di-sampling secara lebih halus, sedangkan daerah yang homogen dapat di-sampling lebih kasar. Kerugian sistem sampling Non-uniform adalah diperlukannya data ukuran spasi atau tanda batas akhir suatu spasi.

## Slide 30: Kuantisasi

## Slide 31: Kuantisasi (Warna)

## Slide 32: Resolusi Kecemerlangan - Kuantisasi
Kuantisasi Uniform, Non-uniform, dan Tapered
  Kuantisasi Uniform mempunyai interval pengelompokan tingkat keabuan yang sama (misal: intensitas 1 s/d 10 diberi nilai 1, intensitas 11 s/d 20 diberi nilai 2, dstnya).
  Kuantisasi Non-uniform: Kwantisasi yang lebih halus diperlukan terutama pada bagian citra yang meng-gambarkan detil atau tekstur atau batas suatu wilayah obyek, dan kuantisasi yang lebih kasar diberlakukan pada wilayah yang sama pada bagian obyek.
  Kuantisasi Tapered: bila ada daerah tingkat keabuan yang sering muncul sebaiknya di-kuantisasi secara lebih halus dan diluar batas daerah tersebut dapat di-kwantisasi secara lebih kasar (local stretching).

## Slide 33
= Lokasi Sampling
Citra Asal
Citra Hasil Sampling
Under sampling, Kita akan kehilangan beberapa detail citra !
Resolusi Spatial
Memilih Resolusi Spatial

## Slide 34
Resolusi Spatial : Nyquist Rate
Nyquist Rate:
Resolusi spatial harus kurang dari atay
sama dengan separuh dari minimum
periode sampling citra atau frekuensi
sampling harus lebih besar atau
sama dengan dua kali maksimum frekuensi
Citra Asal
= Lokasi Sampling
Periode
Minimum
Spatial resolution
(sampling rate)
Citra Hasil Sampling
Tidak ada detail yang hilang !
2mm
1mm

## Slide 35
Sampling rate:
5 samples/sec
Dua Frekuensi yang berbeda tetapi hasilnya sama !
Frekuensi Aliasing

## Slide 36
Efek dari Resolusi Spatial
256x256 pixels
64x64 pixels
128x128 pixels
32x32 pixels
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 37
Efek Resolusi Spatial
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 38
Efek Moire Pattern : Kasus Khusus pada Sampling
Moire patterns terjadi ketika frekuensi 2 superimposed pola periodic berdekatan dengan masing-masing yang lainnya.
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 39
Efek Resolusi Spasial
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 40
Dapatkah Meningkatkan Resolusi Spatial dengan Interpolasi?
Down sampling adalah proses yang tidak dapat dirubah
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 41
Kuantisasi Citra
Citra Kuantisasi :
Diskritisasi nilai pikses continue menjadi nilai diskrit
Resolusi Warna / Kedalaman Warna / Level :
- Jumlah warna atau level keabuan atau
- Jumlah bit yang merepresentasikan masing-masing nilai piksel
- Jumlah warna atau level keabuan Nc diberikan dengan :
dimana b = jumlah bit

## Slide 42
Fungsi Kuantisasi
Intensitas
Level Kuantisasi
0
1
2
Nc-1
Nc-2
Darkest
Brightest

## Slide 43
Efek Level Kuantisasi
256 levels
128 levels
32 levels
64 levels
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 44
Efek Level Kuantisasi (2)
16 levels
8 levels
2 levels
4 levels
Pada Citra ini dapat
dilihat dengan mudah kontur yang salah (false contour)
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 45
Memilih Ukuran dan Kedalaman Piksel Citra images
Citra dengan detail rendah
Citra dengan medium detail
Citra dengan detail tinggi
Citra Lena
Citra Cameraman
Untuk memenuhi harapan manusia :
Untuk citra yang ukurannya sama, citra detail rendah butuh kedalaman piksel lebih besal
2. Karena ukuran citra membesar, lebih sedikit level warna yang dibutuhkan
Kata “tepat” adalah subyektif : bergantung pada “subyek”.
(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

## Slide 46
Human vision: Frekuensi Spatial vs Kontras

## Slide 47
Human vision: Kemampuan untuk membedakan brightness
Region dengan 5% perbedaan brightness

## Slide 48
Dasar Relasi Piksel
x
y
(0,0)
Metode Indexing
(x,y)
(x+1,y)
(x-1,y)
(x,y-1)
(x,y+1)
(x+1,y-1)
(x-1,y-1)
(x-1,y+1)
(x+1,y+1)

## Slide 49
Ketetanggaan Piksel
Relasi ketetanggaan digunakan untuk membaca piksel-piksel yang berdekatan, yang berguna untuk analisa region.
p
(x+1,y)
(x-1,y)
(x,y-1)
(x,y+1)
4-neighbors of p:
N4(p) =
(x-1,y)
(x+1,y)
(x,y-1)
(x,y+1)
Note: q Î N4(p) implies p Î N4(q)
Relasi 4-ketetanggaan mengacu pada hanya pada tetangga vertical dan horisontal

## Slide 50
Ketetanggaan Piksel (2)
p
(x+1,y)
(x-1,y)
(x,y-1)
(x,y+1)
(x+1,y-1)
(x-1,y-1)
(x-1,y+1)
(x+1,y+1)
8-neighbors of p:
(x-1,y-1)
(x,y-1)
(x+1,y-1)
(x-1,y)
(x+1,y)
(x-1,y+1)
(x,y+1)
(x+1,y+1)
N8(p) =
Relasai 8-ketetanggaan mengacu pada semua tetangga piksel

## Slide 51
Ketetanggaan Piksel (3)
p
(x+1,y-1)
(x-1,y-1)
(x-1,y+1)
(x+1,y+1)
Diagonal neighbors of p:
ND(p) =
(x-1,y-1)
(x+1,y-1)
(x-1,y+1)
(x+1,y+1)
Relasi – diagonal ketetanggaan mengacu hanya pada diagonal tetangga piksel

## Slide 52
Konektivitas
Konektivitas di adaptasi dari relasi ketetanggaan.
Dua piksel terhubung jika mereka berada pada kelas yang (misal warna atau intensitas yang sama) dan mereka bertetangga satu sama lain
Untuk p and q from the same class
w 4-connectivity: p dan q adalah 4-connected jika q Î N4(p)
w 8-connectivity: p dan q adalah 8-connected jika q Î N8(p)
w mixed-connectivity (m-connectivity):
p dan q adalah m-connected jika q Î N4(p) or
q Î ND(p) and N4(p) Ç N4(q) = Æ

## Slide 53
Adjacency
Sebuah piksel p adalah adjacent ke piksel q disebut mereka terhubung. Dua citra subset S1 dan S2 adalah adjacent jika beberapa piksel ada pada S1 adalah adjacent ke beberapa pixel di S2
S1
S2
Kita dapat mendefinisikan tipe adjacency : 4-adjacency, 8-adjacency
or m-adjacency bergantung pada tipe connectivity.

## Slide 54
Path
Sebuah path dari piksel p pada (x,y) ke piksel q pada (s,t) adalah serangkaian piksel yang berurutan:
(x0,y0), (x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn)
sedemikian
(x0,y0) = (x,y) dan (xn,yn) = (s,t)
dan
(xi,yi) adalah adjacent ke (xi-1,yi-1), i = 1,…,n
p
q
Tipe path: 4-path, 8-path or m-path bergantung pada tipe adjacency.

## Slide 55
Path (2)
p
q
p
q
p
q
8-path dari p ke q
Hasilnya beberapa ambigu
m-path dari p ke q
menyelesaikan ambigu
8-path
m-path

## Slide 56
Distance
Untuk piksel p, q, dan z dengan koordinat (x,y), (s,t) dan (u,v),
D dan a distance function atay metric jika
w D(p,q) ³ 0 (D(p,q) = 0 jika dan hanya jika p = q)
w D(p,q) = D(q,p)
w D(p,z) £ D(p,q) + D(q,z)
Contoh : Jarak Euclidean

## Slide 57
Distance (3)
D4-distance (city-block distance) di definisikan sebagai
1
2
1
0
1
2
1
2
2
2
2
2
2
Piksel dengan D4(p) = 1 adalah 4-ketetanggaan p.

## Slide 58
Distance (4)
D8-distance (chessboard distance) didefinisikan sebagai
1
2
1
0
1
2
1
2
2
2
2
2
2
Piksel dengan D8(p) = 1 adalah 8-ketetanggaan p.
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

## Slide 59
Berikan penjelasan singkat mengenai sistem visual manusia!
Apa yang dimaksud dengan subjective brightness?
Berikan penjelasan mengenai fenomena match band dan simultaneus contrast!
Apa yang dimaksud dengan sampling atau digitasi citra?
Apa yang mempengaruhi resolusi spatial pada sebuah Citra digital?
Resolusi kecemerlangan dipengaruhi oleh kuantisasi sebuah citra.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan resolusi kecemerlangan
dan apa hubungannya dengan kuantisasi!
Apa yang dimaksud dengan efek checkerboard dan false counturing ?
Gaambarkan posisi piksel pada ketetanggaan piksel N4(p), ND(p) dan N8(p)!
Soal-Soal Latihan

## Slide 60: Terima Kasih